Popis Nokia Netmonitoru by ToJe & Prezioso

# Obsah

Obsah	1

Úvod	2

Aktivování netmonitoru	2

Zobrazení a skrytí stránek netmonitoru	2

Módy stránek	2

Používané pozice v telefonním seznamu na SIM kartě (doporučení)	2

Popis stránek	3

Základní stránky	3

Stránka 1: Informace o používané buňce	3

Stránka 2: Další informace o používané buňce	4

Stránka 3: Informace o používané buňce a dvou sousedních	4

Stránka 4: Informace o 3., 4. a 5. sousední buňce	4

Stránka 5: Informace o 6., 7. a 8. sousední buňce	4

Stránka 6: Výběr sítí	5

Stránka 7: Systémové informační bity používané buňky	5

Stránka 10: Paging, TMSI, location update (aktualizace informací o pozici), AFC, AGC	5

Stránka 11: Parametry sítě	6

Stránka 12: Ciphering, hooping, stav DTX a IMSI	6

Stránka 13: DTX	6

Stránka 14: Přepínání indikátoru screeningu	6

Stránka 17: Test BTS	6

Stránka 18: Ovládání osvětlení	7

Stránka 19: Zakázané buňky	7

Stránky s informacemi o nabíjení	7

Stránka 20: Obecné informace o nabíjení	7

Stránka 21: Nabíjecí napětí	8

Stránka 22: Úplná detekce baterie	8

Stránka 23: Stav baterie a telefonu	9

Stránky zařízení	9

Stránka 30: Registr audio API	9

Stránka 34: FBUS	9

Stránka 35: Příčiny SW resetů	10

Stránka 36: Čítače resetů	10

Stránka 38: Memory dump	10

Stránka 39: Informace o reasons for call clearing (příčinách zrušení hovoru)	10

Stránky handoverů (předávek)	11

Stránka 40: Nulování čítačů handoverů (předávek)	11

Stránka 41: Čítače handoverů (předávek)	11

Stránka 41: Čítače duálních handoverů (předávek) INTER CELL (mezi buňkami)	11

Stránka 42: Čítače duálních handoverů (předávek) INTRA CELL (v rámci jedné buňky)	11

Stránka 43: L2	12

Stránka 44: Přepínání revision level	12

Stránka 45: Přepínání funkčnosti vysílače telefonu	12

Stránky o zacházení s pamětí	12

Stránka 51: Informace o kartě SIM	12

Stránka 54: Informace o blocích 1	13

Stránka 55: Informace o blocích 2	13

Stránka 56: Informace o blocích 3	13

Stránka 57: Stav paměti před resetem	13

Stránky čítačů	14

Stránka 60: Nulování čítačů	14

Stránka 61: Čítače hledání a reselekce (nového výběru buňky)	14

Stránka 61: Čítače duálního hledání a reselekce (nového výběru buňky)	14

Stránka 62: Čítače měření sousedních buněk	14

Stránka 63: Čítače pokusů o hovor	15

Stránka 64: Čítače pokusů o location update (aktualizaci informací o pozici)	15

Stránka 65: Čítač SMS pokusů	15

Stránka 66: Čítače SMS timeoutů	15

Stránky audia a časovače	16

Stránka 70: Dočasné čítače DSP	16

Stránka 71: DSP audio vylepšení 1	16

Stránka 72: DSP audio vylepšení 2	16

Stránka 73: Obecná stránka DSP audio vylepšení	17

Stránka 74: DSP audio vylepšení 1 (DRC)	17

Stránka 75: Stav audio cesty	17

Stránka 76: Sluchátko	17

Stránka 77: Mikrofon	18

Stránka 78: DSP audio vylepšení (AEC)	18

Stránka 79: Audio kvalizér	18

Informace o softwaru a čítače	19

Stránka 80: Nulování a restart časovačů	19

Stránka 81: Zapínání a vypínání časovačů	19

Stránka 82: Časovače	19

Stránka 83: Ovládání zobrazování informací o úlohách	19

Stránka 84: Informace o úlohách 0 až 7	20

Stránka 85: Informace o úlohách 8 až 15	20

Stránka 86: Informace o úlohách 16 až 23	20

Stránka 87: Informace o OS_SYSTEM_STACK (systémovém zásobníku)	20

Stránka 88: Verze MCU a DSP softwaru	20

Specifické stránky projektů	20

Nastavení bez zobrazování	20

Stránka 240: Nulování a spuštění čítačů	21

Stránka 241: Zakázání netmonitoru	21

Stránka 242: Zakázání rozšířeného netmonitoru	21

Stránka 245: Smazání postmortem dump informací	21

# Úvod

## Aktivování netmonitoru

Netmonitor se aktivuje přes kabel pomocí počítače a programu pro práci s mobily Nokia (např. LogoManager). Používání netmonitoru je na vlastní nebezpečí.

## Zobrazení a skrytí stránek netmonitoru

Netmonitor je poslední položka v menu. Vstupte do ní a vložte číslo požadované stránky. Na displeji se zobrazí zadaná stránka netmonitoru (její číslo vidíte vpravo nahoře). Zadáte-li číslo neexistující stránky, vypíše se chybové hlášení. Stránky se zobrazují na pohotovostním displeji. Pro skrytí stránek netmonitoru vstupte do menu, vyberte netmonitor a jako číslo stránky zadejte 0.

## Módy stránek

Stránky jsou trojího druhu: prováděcí, zobrazovací a nápovědné.

Do prováděcího módu stránek se dostanete přes menu netmonitoru zadáním čísla prováděcí stránky. Například stránka 18 vypíná a zapíná osvětlení.

V zobrazovacím módu se na displeji zobrazují informace dle vybrané stránky.

Nápovědu zobrazíte podržením hvězdičky (*), stejně ji i vypnete. Nápověda je vždy pro právě zvolenou stránku.

Mezi stránkami se lze pohybovat také šipkami. Tím se ale nedostanete do prováděcího módu a nelze použít nápovědu. Výjimku tvoří stránky 71 a 72  (nastavení a test zvuku).

## Používané pozice v telefonním seznamu na SIM kartě (doporučení)

Používáte-li netmonitor, je doporučeno na stanovené pozice v telefonním seznamu SIM karty uložit čísla uvedená níže. Některé stránky netmonitoru totiž podle těchto čísel pracují, jiné stránky zase na některé pozice informace ukládají.

| Pozice na SIM kartě | Doporučované číslo | Doporučované jméno | Používáno stránkou |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 65535 | AUD DSP 1 | 71 |
| 32 | 65535 | AUD DSP 2 | 72 |
| 33 | 0 | BTS TEST | 17 |
| 34 | 34 |  | 52, 53 |
| 35 | 35 |  | 52, 53 |
| 36 | 36 |  | 52, 53 |

K uložení čísel na tyto pozice použijte počítačový program, protože jinak to nejde. Jediný jiný způsob je vymazat celý seznam a postupně ho znovu ukládat; čísla se totiž ukládají postupně od počáteční pozice.

# Popis stránek

Vlevo je stránka zobrazovací nebo prováděcí, vpravo nápovědná.

Pro různé modely telefonů a verze firmwaru mohou být některé stránky odlišné nebo nedostupné.

## Základní stránky

### Stránka 1: Informace o používané buňce

a		zobrazuje se H, pokud je aktivní hopping - plovoucí kanál, jinak se nezobrazuje nic

bbb		carrier number – číslo aktivního kanálu, při hoppingu se kanály zobrazují průběžně

ccc		Rx level – síla signálu na příjmu v dBm; znaménko minus se nezobrazuje při hodnotách menších než –99

ddd		Tx power – když telefon vysílá, zobrazuje se * a současný vysílací výkon

5	2W (max. pro GSM 900) dBm 33

6	1.3W dBm 31

7	0.8W dBm 29

8	0.5W dBm 27

9	0.32W dBm 25

10	0.2W dBm 23

15	0.02W dBm 13

e		timeslot – číslo timeslotu právě používaného pro komunikaci se sítí (0 až 7)

ff		timing advance – zpoždění přenosu mezi BTS a telefonem (0 až 63) (TA ( 546 = vzdálenost BTS v metrech)

g		Rx quality – kvalita příjmu – počet chybových bitů (0 až 7)

mmmm	radio link timeout – záporná hodnota se zobrazuje jako 0, maximum je 64; není-li telefon v módu TCH, zobrazí se xx

nnn		path loss criterium (C1) – kritérium ztráty cesty (signálu) (-99 až 99)

ppp		cell reselection criterium (C2) – kritérium nového výběru buňky (-99 až 99), pro GSM Phase 1 se zobrazuje C1

oooo		druh právě používaného kanálu

THR0		TCH (traffic channel) HR (half rate) subchannel (podkanál) 0

THR1		TCH HR subchannel 1

TFR		TCH FR (full rate)

TEFR		TCH EFR (enhanced full rate)

F144		TCH FR data channel (datový kanál), přenosová rychlost 14,4 kbps

F96		TCH FR data channel, 9,6 kbps

F72		TCH FR data channel, 7,2 kbps

F48		TCH FR data channel, 4,8 kbps

F24		TCH FR data channel, 2,4 kbps

H480		TCH HR data channel, 4,8 kbps, subchannel 0

H481		TCH HR data channel, 4,8 kbps, subchannel 1

H240		TCH HR data channel, 2,4 kbps, subchannel 0

H241		TCH HR data channel, 2,4 kbps, subchannel 1

FA			TCH FR signalling only channel (FACCH)

FAH0		FACCH, subchannel 0

FAH1		FACCH, subchannel1

SCDH		stand alone dedicate control channel (SDCCH)

AGCH		acces grant channel (AGCH)

CCCH		ve stand-by módu

CCHR		CCCH a povoleno přijímání regionálních zpráv (cell-broadcast)

CBCH		cell-broadcast

BCCH

SEAR		vyhledávání (search)

NSPS		no serv power save (šetří baterii, když nenašel síť)

### Stránka 2: Další informace o používané buňce

aa	paging mode – mód pagingu

NO	normal (normální)

EX		extended (rozšířený)

RO		reorganization (reorganizace)

SB		same as before (stejný jako předtím)

b	maximální počet random acces retransmission (náhodný přístup retransmisí)

c	roaming indicator – indikace roamingu (R – roaming, nic – domácí síť)

Bdd	písmeno B a base station identification code (BSIC) (identifikační kód základnové stanice) (0 až 63)

ee	důvod ukončení posledního hovoru

### Stránka 3: Informace o používané buňce a dvou sousedních

1. řádek	používaná buňka

2. řádek	1. sousední buňka

3. řádek	2. sousední buňka

ef		1. sousední buňka

gh		2. sousední buňka

aaa	číslo aktivního kanálu

bbb	když telefon nevysílá, je zde C1 (viz. stránka 1 – nnn); při vysílání je zde písmeno B a BSIC (viz. stránka 2 – Bdd)

ccc	Rx level – síla signálu na příjmu v dBm; znaménko minus se nezobrazuje při hodnotách menších než –99

ddd	C2 (viz stránka 1 – ppp)

e, g	je-li buňka v zakázané oblasti (forbidden location area), zobrazuje se F; jinak nic

f, h	nic nebo písmena:

H	barred – zakázaná buňka

N	normal priority – normální priorita

L	low priority – nízká priorita

### Stránka 4: Informace o 3., 4. a 5. sousední buňce

1. řádek	3. sousední buňka

2. řádek	4. sousední buňka

3. řádek	5. sousední buňka

ef		3. sousední buňka

gh		4. sousední buňka

ij		5. sousední buňka

popis viz. stránka 3

### Stránka 5: Informace o 6., 7. a 8. sousední buňce

Popis je obdobný jako u stránky 4.

### Stránka 6: Výběr sítí

1. řádek	poslední používaná síť – 1. zakázaná síť

2. řádek	1. preferovaná síť – 2. zakázaná síť

3. řádek	2. preferovaná síť – 3. zakázaná síť

4. řádek	3. preferovaná síť – 4. zakázaná síť

aaa		kód státu, země

bb, bbb	kód sítě

### Stránka 7: Systémové informační bity používané buňky

Na každé pozici je zobrazeno 1, je-li funkce používána (podporována, aktivní, přístupná), jinak se zobrazuje 0.

a	nouzové pohotovostní hovory

b	podpora procedury attach-detach (připojení a odpojení)

c	kanály HR (half rate)

d	vysílání parametru C2 (viz. stránka 1 – ppp)

e	vysílání systémových informací 7 a 8

f	cell-broadcast

g	re-establishment

Následující se zobrazují jen na duálních telefonech:

h	early classmark sending (ECSC),  při hovoru se zobrazuje x

i	2-ter messages, při hovoru se zobrazuje x

j	multiband reporting (multiband zpravodajství) (0, 1, 2, 3)

stručný výpisek ze specifikace GSM Phase2+ ETSI 05.08 verze 5.4.0, sekce 8.4.3

0 (00)	normální zpravodajství šesti nejsilnějších buněk

1 (01)	zpravodajství jedné nejsilnější buňky

2 (10)	zpravodajství dvou nejsilnějších buněk

3 (11)	zpravodajství tří nejsilnějších buněk

### Stránka 10: Paging, TMSI, location update (aktualizace informací o pozici), AFC, AGC

aaaaaaaa	hodnota TMSI (temporary mobile subscriber identification – dočasná identifikace mobilního účastníka) (hex)

bbb		současná hodnota čítače T3212 (000 až ccc), 1 = 6 minut, k aktualizaci informací o pozici dojde za (ccc – bbb) × 6 minut

ccc		hodnota přetečení čítače T3212 (000 až 240), 1 = 6 minut, 000 – nedochází k pravidelné aktualizaci pozice, nastavuje síť

d		počet  multiframů mezi opakováním pagingu (2 až 9), 234 × d = doba v ms; telefon je během pauzy neaktivní – šetří baterii

ee		DSF (downlink signalling failure – signalizování chyb při stahování) (0 až 45), při záporné hodnotě je 0, při vysílání je xx

ff		hodnota zisku při TCH/SDCCH (0 až 93)

ggggg		VCTCXO AFC DAC control (-1024 až 1023)

hhh		číslo kanálu

### Stránka 11: Parametry sítě

aaa	MCC (mobile country code – kód země, státu)

bbb	MNC (mobile network code – kód sítě)

cccc	LAC (location area code – kód oblasti polohy) (hex)

dddd	kanál

eeee	identifikační číslo buňky (hex)

### Stránka 12: Ciphering, hooping, stav DTX a IMSI

aaa	ciphering (šifrování) (off, A51, A52)

bbb	hooping (možnost používat při komunikaci multiframy různých frekvencí) (on, off)

ccc	DTX (discontinual transmission – nepřenášejí se žádná data, pokud během hovoru mlčíte) (on, off)

ddd	IMSI (international mobile subscriber identity – mezinárodní identifikace mobilního účastníka) (on, off)

Hodnoty se obnovují, když telefon vysílá.

### Stránka 13: DTX

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

aaaaaaaaaa	mód DTX

DTX: ON				MS používá DTX

DTX: OFF			MS nepoužívá DTX

DTX: DEF			MS používá přednastavený stav DTX

NOTALLOWED		BTS nedovoluje MS rozhodnout

bbb			přednastavený stav DTX (on, off)

ccc			hodnota DTX z BTS

MAY	BTS povoluje MS rozhodnout o používání DTX

USE	BTS přikazuje MS používat DTX

NOT	BTS zakazuje MS používat DTX

### Stránka 14: Přepínání indikátoru screeningu

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

### Stránka 17: Test BTS

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

BTS test on (test BTS zapnutý)		mobil používá jen jednu frekvenci, měření sousedních frekvencí a buněk se neprovádí

BTS test off (test BTS vypnutý)	mobil se chová normálně

Stránka se používá pro změnu stavu BTS_TEST v EEPROM. Je-li BTS_TEST set (nastaven na 1), mobil používá pouze kanál, jehož číslo je uloženo v telefonním seznamu SIM karty na pozici 33 (viz. kapitola úvod). Informace o sousedních kanálech a BTS jsou ignorovány. Když je BTS_TEST nastaven na 0, je hodnota na SIM kartě ignorována a mobil se chová normálně.

Jak aktivovat BTS test:

Uložte číslo žádaného kanálu do telefonního seznamu SIM karty na pozici 33.

V menu netmonitoru zadejte číslo stránky 17 – aktivujete prováděcí mód této stránky.

Telefon vypněte a zapněte.

Byla-li aktivace úspěšná, na stránce 17 (zobrazovací mód) je text „BTS TEST ON“.

Pro deaktivaci zvolte stránku 17 (prováděcí mód) nebo uložte na pozici 33 nulu, telefon vypněte a zapněte.

POZOR! Stránka nezobrazuje hodnotu BTS_TEST uloženou v EEPROM. I když hodnota je set, test BTS může být vypnutý. Když na pozici 33 není platné číslo kanálu (pro GSM je to 1 až 124, pro DCS 1800 je to 512 až 885), stránka zobrazí, že test BTS je vypnutý. Také když byl telefon registrován k nějakému kanálu před změnou stavu BTS_TEST, může stránka zobrazovat jiný údaj, než je v EEPROM.

Viz. kapitola 2.5 - doporučení

Některé kanály se v ČR nepoužívají.

Číslo na pozici 33 zjistíte vyťukáním „33#“.

### Stránka 18: Ovládání osvětlení

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Lights on		osvětlení zapnuto

Lights off		osvětlení vypnuto (bohužel nelze osvětlení vypnout natrvalo, vždy se za chvíli zapne)

### Stránka 19: Zakázané buňky

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Před uvedením do běžného provozu jsou nové buňky v testovacím provozu, jsou označeny jako barred (zakázané) a nelze je používat. Pomocí této stránky můžete povolit používání zakázaných buněk.

Cell barr accepted	mobil pracuje normálně, zakázané buňky ignoruje

Cell barr reverse		opačný stav, mobil používá pouze zakázané buňky

Cell barr discard		mobil používá povolené i zakázané buňky

## Stránky s informacemi o nabíjení

### Stránka 20: Obecné informace o nabíjení

aaa		napětí baterie, desetinná čárka se nezobrazuje (0,00 až 9,99)

bbbbb		mód nabíjení

xxxxx		nabíječka není připojena nebo je nabíjení znemožněno

Charg		probíhá nabíjení

Maint		udržovací nabíjení

Faile		chyba

DisCh		baterie je vybíjena

InitC		nabíjení je inicializováno

BatCk		kontrola baterie

ChaCk		kontrola nabíječky

CelBr		nenabíjí, protože některý z článků baterie je poškozen

BSIFa		nenabíjí, protože baterii nelze měřit

TmpFa	nenabíjí, protože nelze měřit teplotu baterie

VolFa		nenabíjí, protože nelze měřit nabíjecí napětí

CurFa		nenabíjí, protože nelze měřit nabíjecí proud

FastC		rychlonabíjení

FullM		baterie nabitá, udržovací nabíjení

HotM		baterie má vysokou teplotu, udržovací nabíjení

ColdM		baterie má nízkou teplotu, udržovací nabíjení

TxOnC	Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Ni baterie

TxOnF	Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Ni baterie, baterii už nelze plně nabít

LithC		nabíjení Li-Ion baterie

LiAFu		úroveň PWM je pod limitem plně nabité baterie

LiFul		PWM bylo pod limitem plně nabité baterie po dobu, která je určená pro plně nabitou baterii

LiTxO		Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Li baterie

LNFTx	Tx (vysílání) zapnuto, nabíjení Li baterie, baterii už nelze plně nabít

ColdC		studené nabíjení

I_Che		inicializační kontroly

L_Che		kontroly nabíjení Li baterií

F_Che		kontroly rychlonabíjení

M_Che	kontroly udržovacího nabíjení

MaBFD	udržovací BFD nabíjení

LiDCH	DCH nabíjení Li-Ion baterie

LiHot		horké nabíjení Li-Ion baterie

ccc		teplota baterie ve stupních celsia (-30 až +90)

ddd		doba nabíjení, formát HMM; automaticky se nuluje a spouští při připojení nabíječky a zastavuje při odpojení nebo po nabití

eee		nabíjecí napětí ve voltech, desetinná čárka se nezobrazuje (0,0 až 18,7)

fff		kontrolní výstup nabíjení (000 až 255)

gggg		typ lithiové baterie (hodnota BSI ( 4) nebo kapacita NiMh baterie

hhhh		čas do plného nabití; spustí se, když je baterie skoro nabitá a nabíjecí proud klesne

### Stránka 21: Nabíjecí napětí

aaaa	rozdíl mezi naměřeným a cílovým napětím, desetinná čárka se nezobrazuje

bbbb	rozdíl mezi naměřeným napětím a posledním měřením, desetinná čárka se nezobrazuje

ccc	horní napětí baterie, maximální výkyv napětí

ddd	dolní napětí baterie, minimální výkyv napětí

eee	průměrné napětí

fff	ukazatel nabití - součet ukazatelů na stránce 22 (0,00 až 9,99), 1,00 = baterie nabitá, desetinná čárka se nezobrazuje

### Stránka 22: Úplná detekce baterie

Písmena E, C, D, R, I, E, A, T a V jsou zobrazena stále.

Rozsahy všech ukazatelů jsou 0,00 až 1,00, desetinná čárka se nezobrazuje.

aaa	DerivCount

bbb	ChargeAmount

ccc	VolDiffToMax – rozdíl napětí od maxima

ddd	VolDropCnt – počet poklesů napětí

eee	VolDiffTime

fff	AverDiff – průměrný rozdíl

ggg	teplota

hhh	napětí

### Stránka 23: Stav baterie a telefonu

aaaa	napětí při zapnutém Tx (vysílání) (a,aaa mV)

bbbb	napětí při vypnutém Tx (vysílání) (b,bbb mV)

cccc	nabíjecí proud (c,ccc mA)

dddd	předpověď pro stand-by mód (d,ddd mV)

eee	odhadované stáří Li-Ion baterie (0 až 100, 0 je nová, 100 je stará)

fff	kapacita baterie v procentech (0 až 100)

gggg	současná spotřeba indikovaná PSM (desetiny mA)

hhh	teplota baterie ve stupních celsia (pouze Li-Ion baterie)

iiii	nabitá kapacita (mAh)

jjjj	kapacita, při které se objeví další čárka v ukazateli stavu baterie (mAh)

## Stránky zařízení

### Stránka 30: Registr audio API

aaaa	API_AUD1_CTRL

bbbb	API_AUD2_CTRL

cccc	API_SIDETONE

dddd	API_AU3

eeee	API_1_TONE

ffff	API_2_TONE

gggg	API_CONFIG

hhhh	API_HF_VOL

### Stránka 34: FBUS

aa	současné fbus médium (hex)

bb	poslední odesílatel – dev (hex)

cc	poslední odesílatel – médium (hex)

dd	následující médium, které bude připojeno; stejné jako aa, když není připojení očekáváno

eee	čítač fbus parity error (paritních chyb fbusu)

fff	čítač fbus framing error (rámových chyb fbusu)

ggg	čítač fbus overrun error (chyb překročení fbusu)

hhh	čítač fbus alive check (kontrol činnosti fbusu)

iii	číslo Rx sequence (přijímané sekvence)

jjj	číslo Tx sequence (vysílané sekvence)

k	mód telefonu

S	slave – otrok

H	host – hostitel

### Stránka 35: Příčiny SW resetů

aaaaa			důvod posledního resetu

NORM	pravděpodobně normální zapnutí

UNKNO	default, neznámý

HW WD	ASIC watchdog timeout

SWDSP	DSP recovery reset (DSP zotavovací reset)

SWSIM	SIM contact failure (chyba kontaktu SIM karty)

SWIDL	idle task not running

STACK	task stack overflow (přetečení zásobníku úlohy)

bbbbbbbbb	úloha, která běžela před resetem

### Stránka 36: Čítače resetů

aa	neznámé resety

bb	ASIC watchdog resety

cc	DSP recovery resety

dd	SIM contact failure resety

ee	idle task not running resety

ff	task stack overflow resety

Hodnoty jsou ukládány do EEPROM.

### Stránka 38: Memory dump

dump 24 úspěšných paměťových lokací (hex)

Počáteční adresa dumpu je vložena jako šestimístná hodnota adresy do SIM alpha memory location #30 (alfa paměťové místo 30 na SIM kartě). Příklad: adresa 0x0C89AB – vložte „jméno“ 0C2089AB do SIM alpha memory location #30.

Adresa dumpu se změní jen tehdy, když je stránka 38 vybrána přes menu, nestačí změnit paměťové místo 30!

Tato stránka není zahrnuta v oficiálním softwaru, ale vývojáři ji mohou použít pro své účely. Stránku lze povolit definováním flagu DEV_FT_MEMORY_DUMP_IN_USE ve ftd_conf.h.

### Stránka 39: Informace o reasons for call clearing (příčinách zrušení hovoru)

aaaa	CC cause value (hodnota CC příčiny), viz specifikace GSM 04.08, sekce 10.5.4.11

bbbb	MM cause value (hodnota MM příčiny), viz specifikace GSM 04.08, sekce 10.5.3.6

cccc	RR cause value (hodnota RR příčiny), viz specifikace GSM 04.08, sekce 10.5.2.31

## Stránky handoverů (předávek)

### Stránka 40: Nulování čítačů handoverů (předávek)

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Vynuluje všechny čítače handoverů (předávek).

### Stránka 41: Čítače handoverů (předávek)

aaa	počet úspěšných handoverů (předávek) (max. 999)

bbb	počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál

ccc	počet neúspěšných handoverů (předávek)

ddd	počet úspěšných handoverů (předávek) v rámci jedné buňky (max. 999)

Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače.

### Stránka 41: Čítače duálních handoverů (předávek) INTER CELL (mezi buňkami)

aaaa	počet úspěšných handoverů (předávek) z GSM do GSM (max. 9999)

bbbb	počet úspěšných handoverů (předávek) z DSC do DCS (max. 9999)

cccc	počet úspěšných handoverů (předávek) z GSM do DCS (max. 9999)

dddd	počet úspěšných handoverů (předávek) z DCS do GSM (max. 9999)

eee	počet neúspěšných handoverů (předávek) z GSM do GSM (max. 999)

fff	počet neúspěšných handoverů (předávek) z DCS do DCS (max. 999)

ggg	počet neúspěšných handoverů (předávek) z GSM do DCS (max. 999)

hhh	počet neúspěšných handoverů (předávek) z DCS do GSM (max. 999)

iii	počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z GSM do GSM (max. 999)

jjj	počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z DCS do DCS (max. 999)

kkk	počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z GSM do DCS (max. 999)

lll	počet úspěšných pokusů o návrat na předchozí kanál z DCS do GSM (max. 999)

Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače.

### Stránka 42: Čítače duálních handoverů (předávek) INTRA CELL (v rámci jedné buňky)

Popis je obdobný jako u stránky 41, vše v rámci jedné buňky.

Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače.

### Stránka 43: L2

aaaa	počet expirací (vypršení) T200 v MS (telefonu) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť GSM

bbbb	počet expirací (vypršení) T200 v BS (síti) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť GSM

cccc	počet expirací (vypršení) T200 v MS (telefonu) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť DCS (duální telefony)

dddd	počet expirací (vypršení) T200 v BS (síti) a z toho důvodu opakování L2 transmission (přenosu L2) pro síť DCS (duální telefony)

Čítače se zastaví při dosažení maxima. Pro jejich vynulování zvolte stránku 40. Také stránka 60 inicializuje tyto čítače.

### Stránka 44: Přepínání revision level

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Změní hodnotu revision level z 00 na 01 a naopak.

### Stránka 45: Přepínání funkčnosti vysílače telefonu

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Vypne vysílač v telefonu, když je zapnutý, a naopak. Změna platí až do vypnutí telefonu nebo do vyvolání této stránky.

xxxxxxxx		ENABLED (zapnuto) nebo DISABLED (vypnuto)

Tuto stránku lze použít k simulování situací, kdy telefon slyší síť, ale síť nemůže dostat od telefonu žádnou zprávu. Pokusy o location update (aktualizaci informací o pozici) nebo pokusy o hovor mohou selhat (random acces failure (random acces selhání)) a testování těchto chyb je snadnější. Dobu, za kterou dojde k pokusu o location update (aktualizaci informací o pozici), lze zjistit pomocí stránky 10.

## Stránky o zacházení s pamětí

### Stránka 51: Informace o kartě SIM

aaa	pracovní napětí SIM karty (5, 3 nebo 5/3)

bbb	baudrate SIM karty (372, 64, 32 nebo 0) (baud je jednotka telegrafní rychlosti)

ccc	umožňuje clock stop (zastavit hodiny)? (YES (ano) nebo NO (ne))

dddd	clock stop condition (UP nebo DOWN)

eee	hodiny zastaveny (YES nebo NO) – nerealizováno

f	počet zbývajících pokusů pro zadání PIN1 (0 až 3)

g	počet zbývajících pokusů pro zadání PIN2 (0 až 3)

hh	počet zbývajících pokusů pro zadání PUK1 (0 až 10)

ii	počet zbývajících pokusů pro zadání PUK2 (0 až 10)

j	počet ATR retransmisí (0 až 9)

kkkk	počet frame / parity errors (rámových / paritních chyb), FE + počet (hex) nebo PE + počet (hex)

### Stránka 54: Informace o blocích 1

1. řádek	sada bloků 1 a 2

2. řádek	sada bloků 3 a 4

3. řádek	sada bloků 5 a 6

4. řádek	sada bloků 7 a 8

aa	počet rezervovaných bloků

bb	počet volných bloků v nejhorším případě

### Stránka 55: Informace o blocích 2

1. řádek	sada bloků 9 a 10

2. řádek	sada bloků 11 a 12

3. řádek	sada bloků 12 a 14

4. řádek	sada bloků 13 a 16

Popis je obdobný jako u stránky 54

### Stránka 56: Informace o blocích 3

aaaaaa		ukazatel na místo paměti, kde byla použita dvojitá dealokace (hex)

bbb		počet neúspěšných dealokací

cccccccc	jméno úlohy, která se naposledy pokusila o dvojitou dealokaci bloku

Údaje jsou platné jen tehdy, když počet neúspěšných dealokací není nula.

### Stránka 57: Stav paměti před resetem

aaaaa…	stav zásobníků před resetem (první je zásobník 0, pak 1 atd., poslední je systémový zásobník; počet zásobníků závisí na současné konfiguraci softwaru)

0	v pořádku

1	zásobník přetekl

bbbbb		stav sad bloků před resetem (první je sada bloků 1, pak 2 atd.)

0	v pořádku

1	sada bloků plná

- chyba (de)alokace nebo total memory corruption (úplné zkomolení paměti)

Údaje jsou platné jen tehdy, když se vyskytne neznámé přerušení nebo přerušení od přetečení zásobníku.

## Stránky čítačů

### Stránka 60: Nulování čítačů

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Vynuluje čítače stránek handoverů (předávek) (4x) a stránek čítačů (6x).

### Stránka 61: Čítače hledání a reselekce (nového výběru buňky)

aaaa	počet zpráv MDI_NO_PSW_FOUND přijatých od DSP (hex)

bbbb	počet pokusů o synchronizační měření, po dosažení 9999 se zobrazí xxxx

cccc	počet reselekcí buněk (nového výběru) (hex)

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se automaticky nulují po dosažení maxima.

### Stránka 61: Čítače duálního hledání a reselekce (nového výběru buňky)

aaaaa		počet zpráv MDI_NO_PSW_FOUND přijatých od DSP v síti GSM (max. 99999)

bbbbb		počet zpráv MDI_NO_PSW_FOUND přijatých od DSP v síti DCS (max. 99999)

ccccc		počet pokusů o synchronizační měření v síti GSM, po dosažení 99999 se zobrazí xxxxx

ddddd		počet pokusů o synchronizační měření v síti DCS, po dosažení 99999 se zobrazí xxxxx

eeeee		počet reselekcí buněk (nového výběru) z GSM do GSM (max. 99999)

fffff		počet reselekcí buněk (nového výběru) z DCS do DCS (max. 99999)

ggggg		počet reselekcí buněk (nového výběru) z GSM do DCS (max. 99999)

hhhhh		počet reselekcí buněk (nového výběru) z DCS do GSM (max. 99999)

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se automaticky nulují po dosažení maxima.

### Stránka 62: Čítače měření sousedních buněk

aaaa	počet pokusů o PSW měření sousedních buněk (hex)

bbbb	počet pokusů o synchronizační měření sousedních buněk (hex)

cccc	počet pokusů o BCCH měření sousedních buněk (hex)

dddd	počet pokusů o rozšířené BCCH měření sousedních buněk (hex)

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se automaticky nulují po dosažení maxima.

### Stránka 63: Čítače pokusů o hovor

aa	důvod ukončení posledního hovoru

bb	příkaz k ukončení posledního hovoru

UN	neznámý

MO	mobile originated (uživatel ukončil odchozí hovor)

MT	mobile terminated (uživatel ukončil příchozí hovor)

IN		interní (ME CS SW)

ccc	počet všech pokusů o odchozí hovor

ddd	počet úspěšných odchozích hovorů

eee	počet všech pokusů o přijetí hovoru

fff	počet úspěšných přijetí hovorů

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se automaticky nulují po dosažení maxima.

### Stránka 64: Čítače pokusů o location update (aktualizaci informací o pozici)

aa	důvod selhání poslední normální location update (aktualizace informací o pozici)

bbb	počet pokusů o normální location update (aktualizaci informací o pozici)

ccc	počet úspěšných normálních location update (aktualizací informací o pozici)

dd	důvod selhání poslední periodické nebo IMSI location update (aktualizace informací o pozici)

eee	počet všech pokusů o periodickou nebo IMSI location update (aktualizaci informací o pozici)

fff	počet úspěšných periodických nebo IMSI location update (aktualizace informací o pozici)

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se automaticky nulují po dosažení maxima.

### Stránka 65: Čítač SMS pokusů

aa	důvod posledního selhání odeslání

bbb	počet všech pokusů o odchozí SMS

ccc	počet úspěšných pokusů o odchozí SMS

dd	důvod posledního selhání příjmu

eee	počet všech pokusů o přijetí SMS

fff	počet úspěšných pokusů o přijetí SMS

gggg	počet všech přijatých broadcast (regionálních) zpráv

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se automaticky nulují po dosažení maxima.

### Stránka 66: Čítače SMS timeoutů

aaa	počet TR1M timeoutů

bbb	počet TR2M timeoutů

cc	počet TRAM timeoutů

ddd	počet TC1M timeoutů

eee	počet TC2M timeoutů

ff	počet CB timeoutů

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 60. Čítače se automaticky nulují po dosažení maxima.

## Stránky audia a časovače

### Stránka 70: Dočasné čítače DSP

aaaa	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+0 (hex)

bbbb	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+1 (hex)

cccc	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+2 (hex)

dddd	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+3 (hex)

eeee	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+4 (hex)

ffff	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+5 (hex)

gggg	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+6 (hex)

hhhh	obsah API paměťové pozice r_dsp2ftd+7 (hex)

Stránku používá speciální ladící DSP software, který může ukládat některé důležité informace do pozic v API RAM. Když je tato stránka vybrána, MCU zkopíruje obsah těchto paměťových pozic na displej ve formátu uvedeném výše.

### Stránka 71: DSP audio vylepšení 1

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

xxxxx		ovládací slovo (dec) pro DSP audio vylepšení, toto slovo je posláno DSP v mdi audio konfigurační zprávě

Před použitím této stránky musí být ovládací slovo uloženo na pozici 31 v paměti SIM karty v dekadickém formátu. Pak vyberte z menu netmonitoru stránku 71. Ovládací slovo se okamžitě odešle DSP v mdi audio konfigurační zprávě. Mdi audio konfigurační zpráva bude odeslána i v případě, když je tato stránka zobrazena pomocí šipek (listování v netmonitoru) a předchozí zobrazená stránka byla 72.

Použita společně se stránkou 72, tato stránka může provádět rychlé přepínání audio DSP algoritmů. Přepínání šipkami je možné jen tehdy, byla-li tato stránka nebo stránka 72 vyvolána přímo z menu netmonitoru (prováděcí mód). Toto zabrání nechtěnému přepínání algoritmů při procházení netmonitoru pomocí šipek.

Vložené hodnoty se neukládají do EEPROM.

Viz. kapitola 2.5 - doporučení

### Stránka 72: DSP audio vylepšení 2

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Použití je obdobné jako u stránky 71, ale pozice na SIM kartě je 32.

### Stránka 73: Obecná stránka DSP audio vylepšení

aaa	obecná hodnota v dB, např. úroveň signálu, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (-10,5 je 105)

bb	obecná bytová hodnota pro kombinované flagy (hex)

cccc	obecná hodnota (hex)

Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobrazeny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM.

### Stránka 74: DSP audio vylepšení 1 (DRC)

aaa	úroveň přijímaného signálu v dB, spočítáno pomocí DRC měřícího bloku, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5)

bbb	úroveň vysílaného signálu v dB, spočítáno pomocí DRC měřícího bloku, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5)

ccc	úroveň šumu v pozadí signálu v dB spočítáno pomocí DRC měřícího bloku, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5)

dd	DRC tabulková hodnota pro přijímaný signál (celé dekadické číslo, dvě číslice)

ee	DRC tabulková hodnota pro vysílaný signál (celé dekadické číslo, dvě číslice)

Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobrazeny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM.

### Stránka 75: Stav audio cesty

aaaaaaaa	externí audio stav, hodnoty jsou HP, HF, HEADSET, EXT a HP_OFFHO

bbbb		audio_request bitmap (hex), obsah je specifikován v AUD_DATA.H

cccc		mód audio doplňků

dd		HFU-2 cesta

### Stránka 76: Sluchátko

aa	hlasitost

bbb	špičková hodnota přijímaného audio signálu během posledního framu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5)

ccc	cut off čítač (čítač přerušení) posledního framu, kolik samplů je saturováno v minulém framu

ddd	pohyblivý průměr cut off čítače, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5)

eee	pohyblivý průměr špiček

Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobrazeny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM.

### Stránka 77: Mikrofon

aaa	špičková hodnota vysílaného audio signálu během posledního framu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5)

bbb	pohyblivý průměr špiček, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (105 je –10,5)

ccc	cut off čítač (čítač přerušení) posledního framu, kolik samplů je saturováno v minulém framu

ddd	pohyblivý průměr cut off čítače

Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru (když jsou čítače zapnuté). Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobrazeny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM.

### Stránka 78: DSP audio vylepšení (AEC)

aaa	elektroakustický útlum odezvy od DSP bodu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje (-10,5 je 105, -0,5 je 5)

bbb	adaptivní útlum odezvy, desetinná čárka se nezobrazuje

ccc	celková ztráta návratové odezvy, desetinná čárka se nezobrazuje

ddd	zisk Rx (přijímacího) attenuatoru (útlumového článku) v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje

eee	zisk Tx (vysílacího) attenuatoru (útlumového článku) v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje

fff	limit zisku pro RX (příjem) a TX (vysílání) , desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje

ggg	úroveň Tx šumu v dB, desetinná čárka a znaménko se nezobrazuje

h	stav adaptivního filtru

i	comfort noise generation (0 nebo 1)

jjj	AEC mód

kkkk	16 posledních RX VAD decisions (rozhodnutí) (hex)

llll	16 posledních TX VAD decisions (rozhodnutí) (hex)

### Stránka 79: Audio ekvalizér

aaaaa		saturované samply před ekvalizérem mikrofonu v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu

bbbbb		saturované samply za ekvalizérem mikrofonu v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu

ccccc		saturované samply před ekvalizérem sluchátkem v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu

ddddd		saturované samply za ekvalizérem sluchátkem v dekadickém 16bitovém neznaménkovaném celočíselném formátu

ee.e		úroveň signálu mikrofonu v dB

ff.f		úroveň signálu za ekvalizérem sluchátka v dB

Stránka se vynuluje a restartuje při přijetí hovoru. Po ukončení hovoru se údaje nemění a jsou zobrazeny poslední údaje. Hodnoty se neukládají do EEPROM. Čítače saturovaných samplů aaaaa až ddddd se čítají v DSP a do MCU se posílají jen nové hodnoty čítačů. Úrovně signálu mikrofonu a sluchátka jsou počítány v DSP, jejich lineární hodnoty jsou odeslány do MCU, které spočte hodnoty v dB (20 ( log10(x)).

## Informace o softwaru a čítače

### Stránka 80: Nulování a restart časovačů

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Vynuluje čítače na stránce 82.

Tyto čítače se automaticky nulují po plném nabití baterie a odpojení nabíječky.

### Stránka 81: Zapínání a vypínání časovačů

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

Zastavuje a spouští časovače.

xxxxxxxx		ENABLED (zapnuto) nebo DISABLED (vypnuto)

Při vypnutí telefonu se hodnoty uloží do EEPROM, odkud se načtou při zapnutí. K nulování čítačů slouží stránka 80. Čítače se automaticky vypnou po požadavku na nabití baterie. Také stav časovačů (zap/vyp) se ukládá do EEPROM.

### Stránka 82: Časovače

aaaaa		jak dlouho je telefon zapnutý

bbbbb		jak dlouho je telefon v provozu (na signálu)

ccccc		jak dlouho je telefon ve stavu NSPS (no serv power safe – šetření baterie při nepřítomnosti signálu sítě)

ddddd		jak dlouho je zapnutý vysílač telefonu

eee		stav časovačů (on – zapnuty, off – vypnuty)

Všechny hodnoty mají rozlišení jedna minuta a přesnost okolo jedné sekundy. Hodnoty jsou uvedeny ve formátu HHHMM, kde HHH jsou hodiny a MM jsou minuty. Všechny časovače na této stránce se vynulují při odpojení nabíječky po plném nabití baterie. Maximální hodnota je 99 hodin 59 minut. Když časovač aaaaa (powered on) dosáhne hodnoty 99 hodin 59 minut, všechny časovače této stránky se zastaví.

### Stránka 83: Ovládání zobrazování informací o úlohách

Toto je prováděcí stránka, pro změnu parametru musíte v menu netmonitoru zadat přímo její číslo.

xxxxxxxxx	hodnoty jsou STACKS, MSG BUFS a FAST BUFS

Nastavuje, jaké informace o úlohách se budou zobrazovat na stránkách 84 až 87.

STACKS			volné místo v zásobníku v nejhorším případě

MSG BUFS		největší počet čekajících zpráv

FAST BUFS		největší počet čekajících rychlých zpráv

### Stránka 84: Informace o úlohách 0 až 7

Na nápovědném displeji se zobrazují názvy úloh.

aaaa	úloha 0

bbbb	úloha 1

cccc	úloha 2

atd.

Hodnoty se neukládají do EEPROM.

### Stránka 85: Informace o úlohách 8 až 15

Popis je obdobný jako u stránky 84.

### Stránka 86: Informace o úlohách 16 až 23

Popis je obdobný jako u stránky 84.

### Stránka 87: Informace o OS_SYSTEM_STACK (systémovém zásobníku)

Hodnoty se neukládají do EEPROM.

### Stránka 88: Verze MCU a DSP softwaru

aaaaa				verze MCU softwaru (např. 2.081)

bbbbbb			PPM verze (např. 2.081B)

cccccc				datum verze (960128 je 28.1.1996)

dddd				kontrolní součet MCU softwaru

eeeeeeeeeeee		verze DSP softwaru

## Specifické stránky projektů

Projekty mohou používat stránky 90 až 95 pro své vlastní účely. Tyto stránky nejsou popsané v této specifikaci.

## Nastavení bez zobrazování

Všechny tyto stránky jsou prováděcí, chcete-li je použít, musíte v menu netmonitoru zadat přímo jejich číslo. Na tyto stránky se nelze dostat procházením šipkami, tyto stránky se nezobrazují.

### Stránka 240: Nulování a spuštění čítačů

Provede následující akce:

nulování čítače handoverů (předávek) (stránka 40)

nulování čítačů (stránka 60)

nulování časovačů (stránka 80)

zapnutí časovačů (stránka 81)

### Stránka 241: Zakázání netmonitoru

Přístup do netmonitoru bude zakázán (menu netmonitor bude skryto) zapsáním hodnoty do EEPROM.

### Stránka 242: Zakázání rozšířeného netmonitoru

Přístup do netmonitoru bude zakázán zapsáním hodnoty do EEPROM, přístupné budou jen základní stránky 1 až 19.

### Stránka 245: Smazání postmortem dump informací

Smaže informace o postmortem dumpu.

******************************************************************************************************

Zpracovali:  ToJe [toje-soft@seznam.cz] a Prezioso [prezioso@id2.cz]